213/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001,

kterou se vydávají podrobnosti náležitostí

energetického auditu

Ministerstvo průmyslu  a obchodu stanoví  podle § 14  odst. 5

zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, (dále jen "zákon")

k provedení § 9 odst. 3 a 7 a § 10 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou  se podrobněji stanoví  náležitosti provádění

energetického  auditu, který  provádějí osoby  zapsané do  seznamu

energetických auditorů.  Současně se stanoví  vzor písemné žádosti

o zápis  do  seznamu  energetických   auditorů,  který  je  uveden

v příloze č. 1.

§ 2

Písemná zpráva o energetickém auditu

(1)  Hodnocení  současné  úrovně  provozovaného energetického

hospodářství a budov obsahuje

a) identifikační údaje,

b) popis výchozího stavu,

c) zhodnocení výchozího stavu.

(2) Celková výše  technicky dosažitelných energetických úspor

je obsažena v návrhu opatření ke snížení spotřeby energie.

(3)   Návrh   vybrané   varianty   doporučené   k   realizaci

energetických úspor obsahuje

a) ekonomické vyhodnocení, a

b) vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí.

(4) Závěrečný posudek energetického auditora obsahuje závazné

výstupy energetického auditu včetně evidenčního listu.

§ 3

Identifikační údaje

Identifikační údaje obsahují

a) určení zadavatele  auditu, kterým je obchodní  firma fyzické či

právnické  osoby, trvalý  pobyt či  sídlo, identifikační  číslo

(bylo-li  přiděleno),  u  fyzické  osoby  dále  jméno, příjmení

a rodné  číslo nebo  datum  narození;  u právnické  osoby údaje

o jejím statutárním orgánu,

b) určení  provozovatele předmětu  energetického auditu,  pokud je

různý od zadavatele auditu,

c) určení zpracovatele (energetického  auditora), jméno a příjmení

zpracovatele,  jeho  trvalý  pobyt,   rodné  číslo  nebo  datum

narození,   identifikační  číslo   (bylo-li  přiděleno),  číslo

a datum vydání oprávnění k výkonu auditorské činnosti,

d) určení  předmětu   energetického  auditu,  kterým   je  podnik,

provozovna, zařízení, stavba nebo projekt, přesné místo, kde je

předmět  auditu  umístěn,  včetně  adresy,  majetkoprávní vztah

k zadavateli auditu.

§ 4

Popis výchozího stavu

(1)  Popis  výchozího  stavu  předmětu  energetického  auditu

obsahuje základní údaje o:

a) předmětu energetického auditu nebo projektové dokumentaci,

b) energetických vstupech a výstupech,

c) vlastních energetických zdrojích,

d) rozvodech energie,

e) významných spotřebičích energie.

(2) Údaje o předmětu energetického auditu jsou zejména

a) název předmětu energetického auditu,

b) základní popis,

c) charakteristika   výroby  firmy   (sortiment  výrobků,  výrobní

technologie),

d) situační plán,

e) seznam všech budov s uvedením jejich účelu,

f) výčet všech energeticky významných výrobních technologií.

(3)  Dalšími  údaji  jsou  výkresová  dokumentace,  technicko

ekonomické podklady charakteristické pro předmět auditu, jako jsou

provozní  režim, počet  pracovních dnů  v týdnu  a směnnost, počet

zaměstnanců,  výkony,  produkce  a  smluvní  závazky  mající vztah

k energetickému hospodářství.

(4) Údaje o energetických vstupech a výstupech musí obsahovat

stanovení roční výše energetických  vstupů a výstupů týkajících se

předmětu  energetického  auditu,  zobrazující  stav před realizací

projektu.

(5)   Soupis  základních   údajů  o   energetických  vstupech

a výstupech  obsahuje  údaje  v  technických  jednotkách a ročních

peněžních  nákladech.   Vzor  tabulkového  zpracování   je  uveden

v příloze č. 2.

(6) Roční  množství nakupovaných paliv  a energie se  stanoví

z fakturačních a účetních dokladů.  U nákupu elektrické energie se

zjistí  množství  nakupované  elektřiny,  sazba  odběru,  sjednané

technické  maximum,  sjednaná  nebo  měřená  čtvrthodinová  maxima

v jednotlivých  měsících.  U  nákupu   tepla  se  zjistí  množství

nakupovaného  tepla,  druh  a  parametry  topného  média, sazba za

měrnou jednotku, způsob měření množství a parametrů tepla a způsob

fakturace  a  analyzují  se  plnění  smluvně  sjednaných technicko

ekonomických ustanovení.

(7)  V případě  zdrojů na  využití obnovitelné  energie popis

obsahuje  i  parametry  primárního  energetického  zdroje, zejména

hydrologické údaje,  větrnou charakteristiku lokality  a parametry

nízkopotenciálního tepla.

(8)   Pokud   v   předmětu   energetického   auditu  existují

energetické  zdroje, sestaví  se základní  roční bilanční  tabulka

výroby  energie ze  zdrojů v  objektu v  rozsahu zobrazujícím stav

před  realizací projektu.  Samostatný energetický  zdroj, který se

nachází v  budově, se podrobí  energetickému auditu bez  ohledu na

to, kdo je jeho provozovatelem či majitelem.

(9)  Bilance  výroby  energie  z  vlastních  zdrojů  obsahuje

ukazatele  zdroje  v  technických   jednotkách  a  jejich  ročních

hodnotách. Zpracovávají  se v tabulkovém provedení,  jehož vzor je

uveden v příloze č. 3.  Sestaví se přehled pro několik předchozích

let v  přepočtu na produkty  z výroby nebo  na klimatické podmínky

s využitím  denostupňové  metody.  Z  tohoto  přehledu  se stanoví

průměrné roční  energetické účinnosti zdroje,  specifické spotřeby

tepla v palivu na výrobu energie a roční využití zdroje.

(10)  Jako  součást  bilance  výroby  energie  se uvede popis

zdrojů.  U zdroje  energie se  uvede jeho  typ, kterým je výtopna,

teplárna,  elektrárna  nebo   spalovna.  Pro  každou  instalovanou

jednotku se uvede

a) počet, typ, označení výrobce, rok výroby,

b) jmenovitý výkon tepelný nebo elektrický,

c) parametry vyráběného média,

d) druh paliva,

e) odlučovací zařízení,

f) předpokládaná životnost.

(11)  Údaje  pro  rozvod  energie  se  zjišťují  pro  páteřní

a hlavní rozvody. Pro rozvod tepla  se uvede jeho délka, kapacita,

průměr, provedení, stáří a technický stav. Na základě těchto údajů

se ověří a aktualizují schémata energetických rozvodů, zhodnotí se

jejich  stav a  vybavenost měřením  a stanoví  se energetické toky

v úsecích,  které  nejsou  vybaveny  měřením.  Stejně se postupuje

i u navazujících zařízení, jako jsou zejména předávací stanice.

(12)  Údaje  o  budovách  a  významných  spotřebičích energie

obsahují údaje o parametrech a konečné spotřebě energie v budovách

a technologických   spotřebičích,  které   ovlivňují  energetickou

bilanci  předmětu  energetického  auditu.  Zjišťují  se  technické

parametry   spotřebičů   energie    z   pasportů,   podle   štítků

a z provozních záznamů.

(13) Základními informacemi o budovách jsou zejména výkresová

dokumentace,  doplněná případně  o fotografickou  dokumentaci nebo

o zaměření skutečného stavu, faktury  a další ověřitelné dokumenty

dokládající  spotřebu  energie  v  časovém  rozsahu  několika let,

zkušenosti z  provozu získané od  vedení správce budovy,  provozní

obsluhy  a  uživatelů,  dopady  na  životní  prostředí, popis míry

zanedbané údržby a záměry zadavatele energetického auditu.

(14)  Základními informacemi  o technologických  spotřebičích

jsou  zejména   druh  spotřebiče,  jeho   roční  provozní  hodiny,

energetický  příkon,  u  tepla  druh  teplonosného  média  a  jeho

parametry,  u elektrické  energie její  napěťová úroveň,  u paliva

jeho druh, dále způsob regulace a měření. V odůvodněných případech

se  stanoví měrné  spotřeby paliv  a energie  na jednotku produkce

energeticky náročných výrobků.

§ 5

Zhodnocení výchozího stavu

(1)   Pro  zhodnocení   výchozího  stavu   se  sestaví  roční

energetická bilance  stávajícího předmětu energetického  auditu na

základě údajů získaných z provedených šetření.

(2)  Vzor  základního  tvaru  energetické  bilance  je uveden

v příloze č. 4.

(3) Ukazatele energetické bilance  je možno doplnit, případně

rozčlenit  některé  položky  v  závislosti  na  konkrétní situaci.

Vyhodnocení energetické účinnosti a dalších ukazatelů jednotlivých

částí  energetického  hospodářství  se  provede  na  základě údajů

získaných při zjištění výchozího stavu.

(4)  Základní  technické  ukazatele  vlastního  energetického

zdroje jsou uvedeny v příloze č. 5.

(5)  Z  údajů   základních  technických  ukazatelů  vlastního

energetického  zdroje  se  určí  rezervy  na vlastním energetickém

zdroji, hodnotí se úroveň  energetické účinnosti a ročního využití

a stanoví  se  technické  a  jiné  příčiny,  pro které nejsou tyto

ukazatele vyhovující.

(6)  Analýza stavu  rozvodů  energie,  budov a  spotřebičů se

provede obdobně podle přílohy č. 5.

(7)  U  budov  se  stanoví  model  energetické potřeby stavby

a upřesní  se stanovené  potřeby energie  stavby podle  skutečných

spotřeb energie v průběhu několika let. Potřeba tepelné energie se

stanoví   podle   zvláštního   právního   předpisu   k  ohodnocení

navrhovaných  opatření  a  garanci  dosažitelné  potřeby  a úspory

energie a k porovnání se skutečnou spotřebou.

(8) Kontrola  stávajících údajů energetické  bilance obsahuje

zejména

a) vstupy  paliv   a  energie,  kde   se  kontrolují  kvalitativní

a kvantitativní ukazatele nakupovaných  paliv a energie, soulad

s příslušnými  smlouvami o  dodávce a  dodržování cen uvedených

v cenících,

b) změnu  stavu  zásob  paliv,  kde  se  dokládá  řádně provedenou

inventarizací  skládek,  provádí  se  rovněž  fyzická  obhlídka

a porovnání  vykazovaného  okamžitého   stavu  se  skutečností,

ověřují  se  vykázané  ztráty  množství  i kvality skladovaných

paliv,

c) prodej  energie  fyzickým  a  právnickým  osobám,  kde se jedná

o prodej  elektřiny,  tepla,  stlačeného  vzduchu nebo upravené

vody z  vlastní výroby a  posuzují se možnosti  zvýšení prodeje

energie  fyzickým  a  právnickým  osobám  a  ověřuje  se tvorba

prodejních cen,

d) provozní  ukazatele  zdroje  energie  v  předmětu energetického

auditu, kde se posuzují  roční energetické účinnosti, účinnosti

jednotlivých  agregátů,  využití   výkonu,  výše  instalovaného

výkonu, specifické spotřeby a způsob provozování,

e) energetické ztráty v rozvodech energie, kde se posuzuje zejména

úroveň těchto ztrát a zjišťují se příčiny jejich nadměrné výše,

stav  tepelných  izolací,  způsob   provozu  rozvodů  a  jejich

dimenze,

f) spotřebu energie  na vytápění a  přípravu teplé užitkové  vody,

kde  se   hodnotí  dodržování  tepelné   pohody  ve  vytápěných

místnostech,  využívání  měřicí  a  regulační  techniky,  roční

spotřeba tepla na  měrný byt a spotřeba teplé  užitkové vody na

osobu,

g) tepelně technické parametry budov,

h) spotřebu  energie  na  technologické  výrobní  procesy,  kde se

provádí energetická analýza výrobních technologií,

i) spotřebu energie na ostatní  procesy, jako je větrání, chlazení

a osvětlení;  sledují  se  hlavně  specifické spotřeby energie,

velikost příkonů, časové využití a jejich účelnost.

(9)  Výsledkem uvedených  analýz je  zhodnocení hospodárnosti

nakládání s  energií a vyčíslení  výše dosažitelných energetických

úspor v předmětu energetického auditu včetně možných úspor nákladů

na energii.

§ 6

Návrh opatření ke snížení spotřeby energie

(1)  Energetický  audit,  v   návaznosti  na  zjištěnou  výši

dosažitelných  energetických  úspor,  obsahuje  konkrétní opatření

vedoucí  k jejich  využití. Opatření  se navrhují  minimálně ve  2

variantách.

(2)  Pro vybranou  variantu se  zpracují energetické  bilance

a porovnají  se s  bilancí platnou  pro výchozí  stav. Stanoví  se

skutečně dosažitelná výše energetických úspor nebo snížení nákladů

na energii  pro jednotlivé varianty při  zvážení všech omezujících

vlivů.

(3) Výsledkem jsou  upravené energetické bilance jednotlivých

variant,  které obsahují  potřebné ukazatele  před a  po realizaci

projektu, a to v technických i finančních jednotkách. Zpracovávají

se v tabulkovém provedení, jehož vzor je uveden v příloze č. 6.

(4)   Z  upravené   energetické  bilance   se  vypočte   výše

dosažitelných  energetických úspor  v objektu  a úspora finančních

nákladů na pořízení paliv a energie.

§ 7

Ekonomické vyhodnocení

(1)  Úspory   nákladů  na  energii   vyplývající  z  upravené

energetické bilance se upravují zejména o změnu dalších provozních

nákladů, případně tržeb za energii, mzdy, servisní služby, opravy,

provozní hmoty a  tržby za prodej energie. Takto  se stanoví roční

přínosy a změna peněžních  toků energeticky úsporného projektu. Ve

výpočtech  se  přínosy  uvažují  v  cenové  úrovni  roku realizace

projektu.   Peněžní   toky   projektu   se   posuzují   bez  vlivu

předpokládané státní podpory.

(2)  Výpočet  ekonomického  vyhodnocení  se  provede způsobem

uvedeným v příloze č. 7.

§ 8

Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí

(1)  V  energetickém  auditu  se  kvantifikuje snížení zátěže

životního prostředí  vyplývající z jednotlivých  variant. Uvede se

název znečišťující  látky, její množství v  t/rok pro výchozí stav

a stav po  realizaci. Vyhodnocení se uvádí  pro zdroje, které jsou

předmětem energetického auditu.

(2)  Vyhodnocení z  hlediska ochrany  životního prostředí  se

zpracovává v tabulkovém provedení, jehož  vzor je uveden v příloze

č. 8.

§ 9

Výstupy energetického auditu

(1) Výstupy energetického auditu jsou:

a) hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství,

b) celková výše dosažitelných energetických  úspor, která se uvede

v technických jednotkách,

c) návrh optimální varianty  energeticky úsporného projektu včetně

ekonomického hodnocení,

d) doporučení   obsahující   konečné   stanovisko   a   doporučení

energetického  auditora  k   realizaci  navrženého  energeticky

úsporného projektu.

(2)  Vzor evidenčního  listu energetického  auditu je  uveden

v příloze č. 9.

(3)  V návrhu  vybrané varianty  souboru opatření  k dosažení

garantované  úspory   energie  se  uvede   zdůvodnění  z  hledisek

technických,   ekonomických   a    dalších   smluvně   dohodnutých

hodnotících   kritérií.   Uvede   se   míra   využití   potenciálu

energetických  úspor,  roční   finanční  výnos  získaný  realizací

a ekonomická  efektivnost  projektu.  Současně  se uvedou okrajové

podmínky,  za   kterých  jsou  hodnoty   úspor  energie  stanoveny

a garantovány.   U   budov   se   definují   hodnoty,  které  jsou

garantovány,  zejména  úspora  energie,  hodnota  pro  energetický

průkaz  budovy,  potřeba  tepla  na  m2  užitné plochy vztažená ke

200 m3  obestavěného  prostoru,  potřeba  tepla  vztažená na jednu

učebnu, na jedno lůžko nebo na jednu kancelář.

§ 10

Rozsah energetického auditu

(1)  Hodnota, od  níž  vzniká  pro organizační  složky státu,

organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost

podrobit své  budovy či zařízení energetickému  auditu, se stanoví

ve výši 1500 GJ celkové roční spotřeby energie.

(2)  Hodnota, od  níž vzniká  pro fyzické  a právnické  osoby

s výjimkou uvedených v § 10  odst. 1 povinnost podrobit své budovy

či  zařízení energetickému  auditu, se  stanoví ve  výši 35 000 GJ

celkové roční spotřeby energie.

(3)  Hodnota, od  níž vzniká  pro fyzické  a právnické  osoby

povinnost  zajistit zpracování  energetického auditu,  se u  budov

a areálů samostatně  zásobovaných energií stanoví  ve výši 700  GJ

celkové roční spotřeby energie.

(4) Celkovou  roční spotřebou energie se  rozumí součet všech

forem energie ve všech  odběrných místech provozovaných pod jedním

identifikačním  číslem.  Pro  přepočty  se  používají  následující

vztahy:

a) elektrická energie      1 MWh       3,6 GJ,

b) plyn                    1000 m3n    34,05 GJ,

c) tuhá  či  kapalná  paliva  se  přepočítávají údajem výhřevnosti

udávaným dodavatelem.

(5) Forma energie podle odstavce 4 je:

a) nakoupená elektřina pro vlastní spotřebu,

b) nakoupený plyn pro vlastní spotřebu,

c) nakoupená tepelná energie pro vlastní spotřebu, nebo

d) nakoupená  tuhá nebo  kapalná  paliva,  pokud jsou  použita pro

výrobu elektřiny nebo tepelné energie.

§ 11

Odborná způsobilost

(1) Za praxi v oboru se považuje činnost

a) v oboru energetické  auditorství pro potřeby  Programu státních

podpor při snižování spotřeby paliv a energie v České republice

pro rok 1996 a léta další,

b) v oboru  energetické poradenství  na základě  vydaného povolení

podle zvláštního  právního předpisu1) nebo  zaměstnanecký poměr

u fyzické  či  právnické  osoby  poskytující  poradenství podle

zvláštního právního předpisu,1)

c) autorizovaného inženýra se specializací energetické auditorství

podle zvláštního právního předpisu,2)

d) na úseku  výkonu státní správy v  energetických odvětvích podle

zvláštního právního předpisu,3)

e) řízení  na   úseku  energetického  hospodářství   fyzických  či

právnických osob v rozsahu podle § 10 odst. 2.

(2)  Doklad o  praxi podle  odstavce 1  je potvrzení o výkonu

činnosti  energetického  auditorství  v  rámci  Programů  státních

podpor, průkaz  o autorizaci vydaný  Českou komorou autorizovaných

inženýrů a techniků, potvrzení Hospodářské komory podle zvláštního

právního  předpisu,4)  potvrzení  zaměstnavatele,  který  prováděl

výkon  státní správy  v energetických  odvětvích podle  zvláštního

právního předpisu3) nebo řídil  energetické hospodářství v rozsahu

podle § 10 odst. 2.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 455/1991 Sb.,  živnostenský zákon, ve znění pozdějších

předpisů.

2) Zákon  č.  360/1992  Sb.,   o  výkonu  povolání  autorizovaných

architektů   a  o   výkonu  povolání   autorizovaných  inženýrů

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

správy  v  energetických  odvětvích   a  o  Státní  energetické

inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příl.1

VZOR

Žádost o zápis do seznamu energetických auditorů

Jméno, příjmení, titul:

.......................................

Rodné číslo:

.......................................

Místo trvalého pobytu:

.......................................

Obchodní jméno:

.......................................

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):

.......................................

Doklady o odborné způsobilosti: (druh dokladu, kdy a kým vydán)

.......................................

.......................................

.......................................

Datum:                                  Podpis žadatele:

.......................            ...........................

Datum převzetí žádosti a příloh:    ...........................

Příl.2

VZOR

Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech

+----------------------------------------------------------------+

|Pro rok: před realizací projektu                                |

+-----------+---------+--------+------------+--------+-----------+

|Vstupy     |Jednotka |Množství| Výhřevnost |Přepočet| Roční     |

|paliv a    |         |        |GJ/jednotku | na GJ  |náklady    |

|energie    |         |        |            |        | v Kč      |

+-----------+---------+--------+------------+--------+-----------+

|Nákup el.  |  MWh    |        |   3,6      |        |           |

|energie    |         |        |            |        |           |

|Nákup tepla|  GJ     |        |            |        |           |

|Zemní plyn |tis. m3  |        |            |        |           |

|Hnědé uhlí |   t     |        |            |        |           |

|Černé uhlí |   t     |        |            |        |           |

|Koks       |   t     |        |            |        |           |

|Jiná pevná |   t     |        |            |        |           |

|paliva     |         |        |            |        |           |

|TTO        |   t     |        |            |        |           |

|LTO        |   t     |        |            |        |           |

|Nafta      |   t     |        |            |        |           |

|Jiné plyny |tis. m3  |        |            |        |           |

|Druhotná   |  GJ     |        |            |        |           |

|energie*   |         |        |            |        |           |

|Obnovitelné|GJ (MWh) |        |            |        |           |

|zdroje**   |         |        |            |        |           |

|Jiná paliva|  GJ     |        |            |        |           |

+-----------+---------+--------+------------+--------+-----------+

|Celkem vstupy paliv a energie              |        |           |

+-------------------------------------------+--------+-----------+

|Změna stavu zásob paliv (inventarizace)    |        |           |

+-------------------------------------------+--------+-----------+

|Celkem spotřeba paliv a energie            |        |           |

+-------------------------------------------+--------+-----------+

*  Např. odpadní teplo

** Např. solární, vodní, větrná, geotermální energie

Příl.3

VZOR

Bilance výroby energie z vlastních zdrojů

+--+----------------------------------------+---------+--------+

|ř.| Ukazatel                               |Jednotka |Roční   |

|  |                                        |         |hodnota |

+--+----------------------------------------+---------+--------+

|1 | Instalovaný elektrický výkon celkem    | MW      |        |

|2 | Instalovaný tepelný výkon celkem       | MWtep   |        |

|3 | Dosažitelný elektrický výkon celkem    | MW      |        |

|4 | Pohotový elektrický výkon celkem       | MW      |        |

|5 | Výroba elektřiny                       | MWh     |        |

|6 | Prodej elektřiny (z ř. 5)              | MWh     |        |

|7 | Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu   | MWh     |        |

|  | energie                                |         |        |

|8 | Spotřeba tepla v palivu na výrobu      | GJ      |        |

|  | elektřiny                              |         |        |

|9 | Výroba dodávkového tepla               | GJ      |        |

|10| Prodej tepla (z ř. 9)                  | GJ      |        |

|11| Spotřeba tepla v palivu na výr. tepla  | GJ      |        |

|12| Spotřeba tepla v palivu celkem (ř. 8 + | GJ      |        |

|  | ř. 11)                                 |         |        |

+--+----------------------------------------+---------+--------+

Příl.4

VZOR

Základní tvar energetické bilance

+--+----------------------------------------+------+-----------+

|ř.| Ukazatel                               | GJ/r | tis. Kč/r |

+--+----------------------------------------+------+-----------+

|1 | Vstupy paliv a energie                 |      |           |

|2 | Změna zásob paliv                      |      |           |

|3 | Spotřeba paliv a energie               |      |           |

|4 | Prodej energie cizím                   |      |           |

|5 | Konečná spotřeba paliv a energie       |      |           |

|  | v objektu (ř. 3 - ř. 4)                |      |           |

|6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech  |      |           |

|  | (z ř. 5)                               |      |           |

|7 | Spotřeba energie na vytápění a TUV     |      |           |

|  | (z ř. 5)                               |      |           |

|8 | Spotřeba energie na technologické a    |      |           |

|  | ostatní procesy (z ř. 5)               |      |           |

+--+----------------------------------------+------+-----------+

Pozn.: Zejména je účelné členit  podle druhů paliv a energie údaje

o konečné spotřebě paliv a energie v řádku 5, a ztráty ve vlastním

zdroji  a  rozvodech,  spotřebu  energie  na  vytápění  a spotřebu

energie na technologické a ostatní procesy v řádcích 6, 7 a 8.

Příl.5

Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje

+-------------------+-------------------+----------------------+

|Název ukazatele    |Výpočet (z tabulky | Vypočtená hodnota    |

|                   |zdroje v příloze   |                      |

|                   |č. 3)              |                      |

+-------------------+-------------------+----------------------+

|Roční energetická  | (ř.5 x 3,6 + ř.9) | desetinné číslo nebo |

|účinnost zdroje    | : ř.12            | %                    |

+-------------------+-------------------+----------------------+

|Roční energetická  | ř.5 x 3,6 : ř.8   | desetinné číslo nebo |

|účinnost výroby    |                   | %                    |

|elektrické energie |                   |                      |

+-------------------+-------------------+----------------------+

|Roční energetická  | ř.9 : ř.11        | desetinné číslo nebo |

|účinnost výroby    |                   | %                    |

|tepla              |                   |                      |

+-------------------+-------------------+----------------------+

|Specifická spotřeba| ř.8 : ř.5         | GJ/MWh               |

|tepla v palivu na  |                   |                      |

|výrobu elektřiny   |                   |                      |

+-------------------+-------------------+----------------------+

|Specifická spotřeba| ř.11 : ř.9        | GJ/GJ                |

|tepla v palivu na  |                   |                      |

|výrobu dodávkového |                   |                      |

|tepla              |                   |                      |

+-------------------+-------------------+----------------------+

|Roční využití      | ř.5 : ř.1         | hod/rok              |

|instalovaného      |                   |                      |

|elektrického výkonu|                   |                      |

+-------------------+-------------------+----------------------+

|Roční využití      | ř.5 : ř.3         | hod/rok              |

|dosažitelného      |                   |                      |

|elektrického výkonu|                   |                      |

+-------------------+-------------------+----------------------+

|Roční využití      | ř.5 : ř.4         | hod/rok              |

|pohotového         |                   |                      |

|elektrického výkonu|                   |                      |

+-------------------+-------------------+----------------------+

|Roční využití      | (ř.9 : 3,6) : ř.2 | hod/rok              |

|instalovaného      |                   |                      |

|tepelného výkonu   |                   |                      |

+-------------------+-------------------+----------------------+

Příl.6

VZOR

Upravená energetická bilance

+---+-----------------+-------------------+-------------------+

|   |                 |  Před realizací   |   Po realizaci    |

|   |                 |    projektu       |     projektu      |

+---+-----------------+---------+---------+---------+---------+

|Ř. | Ukazatel        | Energie | Náklady | Energie | Náklady |

|   |                 |   GJ    |   Kč    |   GJ    |   Kč    |

+---+-----------------+---------+---------+---------+---------+

|1  | Vstupy paliv a  |         |         |         |         |

|   | energie         |         |         |         |         |

|2  | Změna zásob     |         |         |         |         |

|   | paliv           |         |         |         |         |

|3  | Spotřeba paliv a|         |         |         |         |

|   | energie         |         |         |         |         |

|4  | Prodej energie  |         |         |         |         |

|   | cizím           |         |         |         |         |

|5  | Konečná spotřeba|         |         |         |         |

|   | paliv a energie |         |         |         |         |

|   | v objektu       |         |         |         |         |

|   | (ř.3 - ř.4)     |         |         |         |         |

|6  | Ztráty ve       |         |         |         |         |

|   | vlastním zdroji |         |         |         |         |

|   | a rozvodech     |         |         |         |         |

|   | (z ř.5)         |         |         |         |         |

|7  | Spotřeba energie|         |         |         |         |

|   | na vytápění a   |         |         |         |         |

|   | TUV (z ř.5)     |         |         |         |         |

|8  | Spotřeba energie|         |         |         |         |

|   | na technologické|         |         |         |         |

|   | a ostatní       |         |         |         |         |

|   | procesy (z ř.5) |         |         |         |         |

+---+-----------------+---------+---------+---------+---------+

Příl.7

Způsoby výpočtu ekonomického vyhodnocení

1. Prostá doba návratnosti, doba splacení investice:

IN

Ts = ----

CF

kde: IN investiční výdaje projektu

CF roční přínosy projektu (cash flow, změna peněžních toků

pro realizaci projektu)

2. Reálná doba návratnosti, doba splacení investice při uvažování

diskontní sazby TSD se vypočte z podmínky:

Tsd               -t     !

suma CFt . (1 + r)  - IN = 0

t=1

kde: CFt roční přínosy projektu (změna peněžních toků pro

realizaci projektu)

r   diskont

(1 + r)-t  odúročitel

3. Čistá současná hodnota (NPV)

Tž               -t

NPV = suma CFt . (1 + r)  - IN

t=1

kde: Tž doba životnosti (hodnocení) projektu

4. Vnitřní výnosové procento (IRR).

Hodnota IRR se vypočte z podmínky:

Tž                 -t     !

suma CFt . (1 + IRR)  - IN = 0

t=1

Příl.8

VZOR

Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí

+-------------+---------------+---------------+-------------+

|Znečišťující | Výchozí stav  |  Stav po      |   Rozdíl    |

|látka        |               |  realizaci    |             |

+-------------+---------------+---------------+-------------+

|             | (t/rok)       |  (t/rok)      |   (t/rok)   |

+-------------+---------------+---------------+-------------+

|Tuhé látky   |               |               |             |

|SO2          |               |               |             |

|NOX          |               |               |             |

|CO           |               |               |             |

|CO2          |               |               |             |

+-------------+---------------+---------------+-------------+

Příl.9

VZOR

Evidenční list energetického auditu