425/2004 Sb.

# VYHLÁŠKA

# ze dne 29. června 2003,

kterou se mění vyhláška č.213/2001 Sb.,kterou se vydávají podrobnosti náležitosti energetického auditu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona

č.  406/2000  Sb.,  o  hospodaření  energií, ve  znění  zákona  č. 359/2003Sb., (dále jen  „zákon“) k provedení § 9 odst.  3 písm. b)

a c) a odst.6 a § 10 odst. 4 zákona :

Čl.I

Vyhláška  č.  213/2001  Sb.,  kterou  se vydávají podrobnosti

náležitostí energetického auditu, se mění takto:

1. V § 3 písmeno a) zní:

"a) určení  zadavatele   auditu,  a  to  u   fyzické  osoby  jméno

a příjmení,  datum  narození,   identifikační  číslo  (bylo-li

přiděleno)  a  trvalý  pobyt,  u  právnické  osoby  název nebo

obchodní firmu, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), sídlo

a údaje o jejím statutárním orgánu,".

2. V § 3 písm. c)  se slova "rodné číslo nebo datum narození"

zrušují  a  slova  "oprávnění  k  výkonu  auditorské  činnosti" se

nahrazují  slovy  "osvědčení  o  zapsání  do seznamu energetických

auditorů".

3. V § 3 písmeno d) zní:

"d) určení  předmětu  energetického   auditu,  kterým  je  podnik,

provozovna, zařízení nebo budova, přesné místo, kde je předmět

auditu   umístěn,   včetně   adresy   a   majetkoprávní  vztah

k zadavateli auditu.".

4.  V  §  4  odst.  1  písm.  a)  se  slova  "nebo projektové

dokumentaci" zrušují.

5. V §  4 odst. 2 se vypouští slovo  "zejména" a v písmenu c)

se  slova  "výroby  firmy"   nahrazují  slovy  "hlavních  činností

v předmětu auditu".

6. V § 4 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) výčet   všech  energeticky   významných  technologií,   včetně

výrobních.".

7.  V §  4 odst.  3 se  slova "Dalšími  údaji jsou  výkresová

dokumentace"  nahrazují  slovy  "Dalšími  zdroji  údajů  k  popisu

výchozího stavu jsou projektová dokumentace a".

8.  V  §  4  odst.  4  se  za  slovo "stanovení" vkládá slovo

"průměrné" a za slovo "projektu" se doplňují slova "za 3 předchozí

roky".

9. V § 4 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(6) Roční  množství nakupovaných paliv a  energie se stanoví

z daňových  a účetních  dokladů.  U  nákupu elektrické  energie se

zjistí množství nakupované elektřiny, sazba odběru, cena, sjednané

technické  maximum,  sjednaná  nebo  měřená  čtvrthodinová  maxima

v jednotlivých  měsících.  U  nákupu   tepla  se  zjistí  množství

nakupovaného tepla, druh a parametry topného média, cena za měrnou

jednotku,  způsob  měření  množství  a  parametrů  tepla  a způsob

daňového  a účetního  dokladování  a  analyzují se  plnění smluvně

sjednaných technicko  ekonomických ustanovení. Sestaví  se přehled

za 3 předchozí  roky v přepočtu na klimatické  podmínky s využitím

denostupňové metody podle zvláštního právního předpisu1).

------------------------------------------------------------------

1) Vyhláška  č.  152/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  pravidla pro

vytápění  a  dodávku  teplé   užitkové  vody,  měrné  ukazatele

spotřeby tepla pro vytápění a  pro přípravu teplé užitkové vody

a požadavky  na  vybavení  vnitřních  tepelných  zařízení budov

přístroji   regulujícími  dodávku   tepelné  energie   konečným

spotřebitelům.".

10. V § 4 odst. 8 se věta druhá zrušuje.

11.  V  §  4  odst.  9  se  slova  "několik  předchozích let"

nahrazují slovy "3 předchozí roky".

12. V §  4 odst. 11 se za slovo  "uvede" vkládá slovo "druh,"

a za slovo  "stav" se doplňují slova  " , tloušťka a  stav tepelné

izolace".

13.  V §  4 odst.  12 se  slovo "parametrech" nahrazuje slovy

"tepelně technických vlastnostech  konstrukcí", za slova "budovách

a" se vkládají slova "údaje  o parametrech" a slovo "spotřebičích"

se nahrazuje slovem "spotřebičů".

14. V § 4 odstavec 13 zní:

"(13) Základní informace o  budovách se zjišťují z projektové

dokumentace  včetně změn,  popřípadě ze  zaměření skutečného stavu

doplněného  o  fotografickou   dokumentaci,  daňových  a  účetních

dokladů  a dalších  ověřitelných dokumentů  dokládajících spotřebu

energie v  časovém rozsahu 3 roků,  zkušeností z provozu získaných

od správce budovy, provozní obsluhy a uživatelů, dopadů na životní

prostředí,  popisu  míry  zanedbané  údržby  a  záměrů  zadavatele

energetického auditu.".

15. V § 4 se doplňuje odstavec 15, který zní:

"(15)  U  osvětlovacích  soustav  se  skutečný  stav světelně

technických  parametrů, zejména  intenzita osvětlení, rovnoměrnost

osvětlení,  jasové  poměry,  zjišťuje  převážně  na základě měření

osvětlovaných  prostorů. Na  základě takto  ověřené skutečnosti se

provádí   hodnocení  provozu   osvětlovací  soustavy   z  hlediska

hygienických požadavků, navrhnou se opatření k úspornému nakládání

s energií  pro  osvětlování  a  posoudí  se  energetická náročnost

osvětlovací soustavy.".

16. V § 5 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"(7)  U   budov  se  stanoví   tepelně  technické  vlastnosti

konstrukcí, model energetické potřeby  budovy a upřesní se potřeby

energie budovy podle skutečných spotřeb  energie v průběhu 3 roků.

Potřeba  tepelné  energie  se  stanoví  podle  zvláštního právního

předpisu2)  k   ohodnocení  budovy  a   porovnání  s  požadovanými

normovými hodnotami.

------------------------------------------------------------------

2) Vyhláška  č.  291/2001  Sb.,   kterou  se  stanoví  podrobnosti

účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.".

17. V  § 5 odst.  8 písm.  c)  se slova "a  ověřuje se tvorba

prodejních cen" zrušují.

18. V § 5 odst. 8 písmeno f) zní:

"f) spotřebu energie  na vytápění a přípravu  teplé užitkové vody,

kde se posoudí dodržování navrhovaných podmínek tepelné pohody

ve  vytápěných  místnostech,   využívání  měřicí  a  regulační

techniky, roční  spotřeba tepla na  jednotku objemu vytápěného

prostoru nebo  vytápěné plochy a spotřeba  teplé užitkové vody

na osobu,".

19.  V  §  5  odst.  8  písm.  g)  se slova "parametry budov"

nahrazují slovy "vlastnosti budov a jejich konstrukcí".

20.  V  §  5  se  doplňují  odstavce  10  až 12, které včetně

poznámek pod čarou č. 3 a 5 znějí:

"(10)  Provádí-li  se  energetický  audit  u  technologických

zařízení  na  výrobu  elektřiny  a  tepelné  energie,  na  přenos,

distribuci a vnitřní rozvod elektrické energie a na rozvod tepelné

energie včetně  vnitřního rozvodu, hodnotí se  toto zařízení podle

zvláštního  právního předpisu3).  V těchto  případech se  navržená

opatření stanovují s cílem  dosáhnout minimálně hodnot stanovených

těmito  předpisy.   Jestliže  technologická  zařízení   na  výrobu

elektřiny  a  tepelné  energie,  na  přenos,  distribuci a vnitřní

rozvod  elektrické  energie  a  na  rozvod  tepelné energie včetně

vnitřního rozvodu odpovídají požadavkům  na účinnost užití energie

stanoveným podle zvláštního právního předpisu3), energetický audit

se neprovádí.  V případě, že  zařízení budou splňovat  jen některé

požadavky na účinnosti užití energie, provádí se energetický audit

v plném   rozsahu  pouze   na  zbývající   část,  která  požadavky

nesplňuje.

(11) Provádí-li  se energetický audit  stavební části budovy,

jednoznačně se stanoví, u kterých konstrukcí dosažení požadovaných

hodnot podle  zvláštního právního předpisu2)  není technicky možné

nebo ekonomicky  vhodné s ohledem  na předpokládanou dobu  užívání

budovy,   její  provozní   účely,  nebo   to  odporuje  požadavkům

zvláštního  právního  předpisu5).  V   případě,  že  budovy  budou

splňovat  jen některé  požadavky na  účinnosti stanovené zvláštním

právním  předpisem2),  neprovádí  se  jen  příslušná  část,  která

požadavky splňuje, a zbytek je třeba provést v plném rozsahu.

(12)  Odpovídá-li  měrná  spotřeba  tepla  při vytápění budov

požadavkům  stanoveným  podle  zvláštního  právního předpisu1),2),

energetický audit  se neprovádí. Tuto  skutečnost prokáže vlastník

energetickým  průkazem  budovy.  U  budov  již  užívaných  se  při

stanovení  ukazatele  měrné  spotřeby  tepla  pro  vytápění  a pro

přípravu  teplé  užitkové  vody  vychází  ze  zvláštního  právního

předpisu1) a  z naměřených hodnot  tepla a teplé  užitkové vody za

poslední měřené období.

------------------------------------------------------------------

3) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnosti

užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Vyhláška  č.  151/2001  Sb.,   kterou  se  stanoví  podrobnosti

účinnosti užití energie při  rozvodu tepelné energie a vnitřním

rozvodu tepelné energie.

Vyhláška č. 153/2001 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti určení

účinnosti  užití  energie  při  přenosu,  distribuci a vnitřním

rozvodu elektrické energie.

5) Zákon  č.  20/1987  Sb.,  o  státní  památkové  péči,  ve znění

pozdějších předpisů.".

21. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1)  Energetický  audit  v   návaznosti  na  zjištěnou  výši

dosažitelných  energetických  úspor  obsahuje  konkrétní  opatření

vedoucí k jejich využití. U  jednotlivých opatření se stanoví výše

úspory  energie  v  technických   jednotkách  s  jejich  finančním

ohodnocením,  výše  investičních  a  provozních  nákladů  a prostá

návratnost.  Následně  se  opatření   uspořádají  do  minimálně  2

variant,  není-li touto  vyhláškou stanoveno  jinak, pro komplexní

vyhodnocení.".

22.  V §  6 odst.  2 se  slova "vybranou  variantu" nahrazují

slovy "jednotlivé  varianty" a za  slova "Stanoví se"  se vkládají

slova "investiční náklady,".

23. V §  6 se doplňují odstavce 5 a  6, které včetně poznámky

pod čarou č. 6 znějí:

"(5)   Energetický   audit   zpracovávaný   pro   příspěvkové

organizace  zřízené  správním  úřadem  navíc  stanoví dílčí soubor

technických a organizačních opatření  ke snížení spotřeby energie,

jejichž   realizaci   lze   uhradit   z   uspořených   nákladů  za

nespotřebovaná paliva a energii, za období nepřekračující polovinu

stanovené  odpisové  doby  příslušného  hmotného  majetku, zejména

energetického  hospodářství  a  budov,  podle  zvláštního právního

předpisu6).

(6)  U  budov  se  pro  navržené  úpravy  tepelně technických

vlastností   obvodových   konstrukcí,   tj.   systémové   hranici,

hodnoceného  objemu budovy  stanoví potřeba  tepelné energie podle

upřesněného  modelu energetické  potřeby  budovy,  návazně na  § 5

odst. 7,  a provede se hodnocení  potřeby tepelné energie upravené

budovy   podle   zvláštního   právního   předpisu2)   k  porovnání

s požadovanými normovými hodnotami.

------------------------------------------------------------------

6) Zákon  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění pozdějších

předpisů.".

24. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3)  Do  ekonomického  hodnocení  se  nezahrnují  náklady na

opatření k odstranění zanedbané údržby.".

25. V § 8 odst. 1  větě první se slovo "jednotlivých" zrušuje

a ve větě  třetí se za  slovo "zdroje" vkládají  slova "a spotřebu

energie,".

26. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) K výpočtu rozdílu  emisí znečišťujících látek se použijí

údaje uvedené v příloze č. 8.".

27.  V §  9 odst.  1 se  na konci  písmene d) tečka nahrazuje

čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) posouzení využití  obnovitelných zdrojů energie  pro konkrétní

předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení.".

28. V § 9 odstavec 3 zní:

"(3) V  návrhu vybrané varianty  souboru opatření k  dosažení

optimální   úspory  energie   se  uvede   zdůvodnění  z   hledisek

technických,   ekonomických   a    dalších   smluvně   dohodnutých

hodnotících   kritérií.   Uvede   se   míra   využití   potenciálu

energetických  úspor,  roční   finanční  výnos  získaný  realizací

a ekonomická  efektivnost  projektu.  Současně  se uvedou okrajové

podmínky, za kterých jsou hodnoty úspor energie stanoveny. U budov

se  stanovuje úspora  energie a  měrná spotřeba  tepla na vytápění

budovy podle zvláštního právního předpisu2).".

29. V §  9 se doplňuje odstavec 4,  který včetně poznámky pod

čarou č. 7 zní:

"(4)  Vybraná  varianta  nebo  její  část  podle  § 6 odst. 5

v energetickém   auditu  provedeném   pro  příspěvkové  organizace

zřízené správním úřadem se posoudí z hlediska možnosti financování

projektů  energetických služeb  formou dodavatelského  úvěru podle

zvláštního právního předpisu7) a podle přílohy č. 7.

------------------------------------------------------------------

7) Vyhláška  č.  40/2001  Sb.,   o  účasti  státního  rozpočtu  na

financování programu reprodukce majetku.".

30. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3)  Jsou-li splněny  hodnoty podle  odstavce 1  nebo 2, pak

hodnota, od níž vzniká podle  odstavce 1 nebo 2 povinnost zajistit

zpracování energetického  auditu, se u  budov a areálů  samostatně

zásobovaných energií stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby

energie.".

31. V § 10 odst.  4 se slovo "provozovaných" nahrazuje slovem

"evidovaných". Písmeno b) zní:

"b) zemní plyn             1000 m3n    34,05 GJ,

1 MWh        3,24 GJ,".

32. V § 10 se doplňují odstavce 6 až 8, které včetně poznámky

pod čarou č. 8 znějí:

"(6)  Výsledky energetického  auditu jedné  budovy lze použít

pro další budovy, jedná-li se o:

a) budovy   stejné   stavební   soustavy,   stavebního  provedení,

současného stavu konstrukcí a srovnatelné podlažnosti,

b) budovy  se  stejným  způsobem  zásobování  tepelnou  energií na

vytápění, stejným způsobem dodávky teplé užitkové vody, stejným

způsobem užívání a srovnatelným vnitřním rozvodem.

(7)  Výsledky  energetického  auditu  jednoho technologického

zařízení lze  využít pro další technologická  zařízení, pokud jsou

splněny podmínky, že se jedná o technologická zařízení stejného či

srovnatelného typu, produkce a kapacity.

(8) Ustanovení  odstavců 6 a  7 nelze použít  pro energetické

audity  zpracovávané podle  § 9  odst. 3  písm. a)  zákona a podle

zvláštního právního předpisu8).

------------------------------------------------------------------

8) Vyhláška  č.  554/2002  Sb.,  kterou  se  stanoví  vzor žádosti

o vydání  integrovaného   povolení,  rozsah  a   způsob  jejího

vyplnění.".

33.  V §  11 se  v  úvodní  části textu  odstavce 1  za slovo

"považuje"  vkládá  slovo "nepřetržitá" a  za  slovo  "činnost" se

doplňují slova "v posledních 6 letech".

34. V  § 11 odst.  1 písm. a)  se slova "pro  rok 1996 a léta

další" zrušují.

35. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova "na úseku" zrušují.

Dosavadní poznámky pod  čarou č. 1 až 3  se označují včetně odkazů

na ně jako poznámky pod čarou č. 9 až 11.

36. Poznámka pod čarou č. 11 zní:

------------------------------------------------------------------

"11) Zákon  č. 458/2000  Sb., o  podmínkách podnikání  a o  výkonu

státní správy  v energetických odvětvích a  o změně některých

zákonů (energetický zákon), ve  znění zákona č. 262/2002 Sb.,

zákona  č. 151/2002  Sb., zákona  č. 278/2003  Sb., zákona č.

356/2003 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.".

37.  V §  11 odst.  2 se  slova "průkaz  o autorizaci vydaný"

nahrazují slovy "osvědčení o autorizaci vydané" a slova "potvrzení

Hospodářské  komory podle  zvláštního právního  předpisu4)" včetně

poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

38. V § 11 se doplňují  odstavce 3 a 4, které včetně poznámky

pod čarou č. 12 znějí:

"(3) Praxe podle odstavce 1 se dá sčítat.

(4)  Při  uznávání  odborné   kvalifikace,  praxe  nebo  jiné

způsobilosti,  kterou státní  příslušníci členských  států získali

v jiném   členském  státě   Evropské  unie,   se  postupuje  podle

zvláštního zákona12).

------------------------------------------------------------------

12) Zákon č.  18/2004 Sb., o  uznávání odborné kvalifikace  a jiné

způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států Evropské

unie  a o  změně některých  zákonů (zákon  o uznávání  odborné

kvalifikace).".

39. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 213/2001 Sb.

VZOR

Žádost o zápis do seznamu energetických auditorů

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul:

..............................................................

Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození):

..............................................................

Adresa bydliště: ..............................................

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

..............................................................

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): ......................

Doklady o  odborné způsobilosti podle § 10  zákona č. 406/2000 Sb.

(druh dokladu, kdy a kým vydán):

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Doklady  o  praxi  v  oboru  podle  § 11  vyhlášky č. 213/2001 Sb.

s uvedením příslušného písmene odstavce 1 (druh dokladu, kdy a kým

vydán):

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Kontaktní údaje pro zveřejnění v seznamu energetických auditorů:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Příloha: kolková známka

Datum: ...................         Podpis žadatele: ...........

Datum převzetí žádosti a příloh:...............................".

40. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 213/2001 Sb.

Způsoby výpočtu ekonomického vyhodnocení

1. Prostá doba návratnosti (doba splacení investice):

IN

T  = --

s   CF

kde: IN    investiční výdaje projektu

CF    roční přínosy projektu (cash flow, změna peněžních toků

pro realizaci projektu)

2. Reálná doba návratnosti (doba splacení investice při  uvažování

diskontní sazby) Tsd se vypočte z podmínky:

Tsd           -t

suma   CFt(1+r)   - IN = 0

t = 1

kde: CFt         roční přínosy projektu  (změna peněžních toků pro

realizaci projektu)

r           diskont

-t

(1 + r)    odúročitel

3. Čistá současná hodnota (NPV):

Tž            -t

NPV =  suma  CFt(1+r)  - IN

t=1

kde: Tž    doba životnosti (hodnocení) projektu

4. Vnitřní výnosové procento (IRR).

Hodnota IRR se vypočte z podmínky:

Tž               -t

suma   CFt(1+IRR)   = 0

t = 1

5. Ekonomické vyhodnocení varianty s  prostou dobou návratnosti za

období  nepřekračující  polovinu  stanovené  odpisové  doby (podle

účetního  hlediska)  příslušného   hmotného  majetku  (energetické

hospodářství a budovy)

5.1. Prostá doba  návratnosti, doba splacení  investice se vypočte

podle bodu 1. této přílohy,

kde: IN    pořizovací výdaje dle následující tabulky,

CF    celkové  roční  úspory  provozních  výdajů  projektu za

období nepřekračující polovinu  stanovené odpisové doby

příslušného hmotného  majetku (energetické hospodářství

a budovy) dle následující tabulky.

5.2. Reálná doba návratnosti se vypočte podle bodu 2  této přílohy

s uvažováním  hodnot IN  a CF  vypočtených dle  podbodu 5.1.  této

přílohy.

5.3  Čistá současná  hodnota (NPV) se  vypočte podle bodu  3. této

přílohy s uvažováním  hodnot IN a CF vypočtených  dle podbodu 5.1.

této přílohy.

5.4. Vnitřní výnosové procento (IRR) se vypočte podle bodu 4. této

přílohy s uvažováním  hodnot IN a CF vypočtených  dle podbodu 5.1.

této přílohy.

Tabulka k výpočtu v bodu 5:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ř.   Číslo    Název opatření Pořizovací  Roční úspory

---- opatření                výdaje      ---------------------------------------------------------

1                                       Úspora energie    Úspora    Úspora     Úspora     Úspora

osobních  výdajů     ostatních  celkem

výdajů    na opravy  výdajů

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2                           Kč          GJ/rok                      Kč/rok

-----------------------------------------------------------------------------------------

3            Navržená   úsporná  Opatření

-----------------------------------------------------------------------------------------

4   1

-----------------------------------------------------------------------------------------

5   2

-----------------------------------------------------------------------------------------

6   3

-----------------------------------------------------------------------------------------

7   4

-----------------------------------------------------------------------------------------

8   5

-----------------------------------------------------------------------------------------

9   6

-----------------------------------------------------------------------------------------

10   ...

-----------------------------------------------------------------------------------------

11   varianta                součet                                             1)

celkem                  ř. 4 až 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Celková hodnota  úspor zahrnuje synergické  efekty jednotlivých

navrhovaných opatření a nemusí být prostým součtem úspor vlivem

jednotlivých opatření v řádcích č. 4 až 10.

6. VZOR   -  Závěrečná   tabulka  vstupních   hodnot  a   výsledků

ekonomického hodnocení (přehled o ekonomickém hodnocení)

---------------------------------------------------------------------------------------

Údaje                                                                        Kč

ost. jedn.

---------------------------------------------------------------------------------------

Investiční výdaje projektu

(počáteční, jednorázové výdaje na realizaci opatření v navržených variantách)

---------------------------------------------------------------------------------------

Změna nákladů na energii (- snížení, + zvýšení)

---------------------------------------------------------------------------------------

Změna ostatních provozních nákladů, v tom:

- změna osobních nákladů (mzdy, pojistné, ...) (- +)

- změna ostatních provozních nákladů (opravy a údržba, služby, režie,

pojištění majetku, ...) (- +)

- samostatně lze uvést i změnu nákladů na emise, resp. i odpady (- +)

---------------------------------------------------------------------------------------

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady) (+ zvýšení, - snížení)

---------------------------------------------------------------------------------------

Přínosy projektu celkem

---------------------------------------------------------------------------------------

Doba hodnocení

---------------------------------------------------------------------------------------

Diskont

---------------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty kriterií Ts, Tsd, NPV a IRR

---------------------------------------------------------------------------------------

Daň z příjmů (včetně sazby a dopadů na úspory)

---------------------------------------------------------------------------------------

Případně další údaje".

---------------------------------------------------------------------------------------

41. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 213/2001 Sb.

VZOR

Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí

---------------------------------------------------------------------------

Výchozí stav      Stav po realizaci       Rozdíl

---------------------------------------------------------------------------

Znečišťující látka     t/rok             t/rok                   t/rok

---------------------------------------------------------------------------

Tuhé látky

---------------------------------------------------------------------------

SO2

---------------------------------------------------------------------------

NOx

---------------------------------------------------------------------------

CO

---------------------------------------------------------------------------

CO2

---------------------------------------------------------------------------

Výpočet rozdílu emisí znečišťujících látek (emisní faktory)

1. Výpočet emisí CO2 ze spalování fosilních paliv

Emisní  faktory  uhlíku  uvádí  množství  uhlíku, respektive oxidu

uhličitého,  připadajícího  na   jednotku  energie  ve  spalovaném

palivu. Emisní  faktory uhlíku jsou definovány  buď jako všeobecné

nebo místně specifické.

1.1. Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého

--------------------------------------------------

Hnědé uhlí       0,36 t CO2/MWh výhřevnosti paliva

--------------------------------------------------

Černé uhlí       0,33 t CO2/MWh výhřevnosti paliva

--------------------------------------------------

TTO              0,27 t CO2/MWh výhřevnosti paliva

--------------------------------------------------

LTO              0,26 t CO2/MWh výhřevnosti paliva

--------------------------------------------------

Zemní plyn       0,20 t CO2/MWh výhřevnosti paliva

--------------------------------------------------

Biomasa          0 t CO2/MWh výhřevnosti paliva

--------------------------------------------------

Elektřina        1,17 t CO2/MWh elektřiny

--------------------------------------------------

1.2. Místně specifické emisní faktory oxidu uhličitého

Vzorec pro výpočet emisí CO2 ze spalování fosilních paliv:

(hmotnost paliva) x (výhřevnost paliva) x (emisní faktor uhlíku) x

(1 - nedopal)

kde: - emisní  faktor  uhlíku  (t  CO2/MWh  výhřevnosti paliva) je

stanovený  na  základě  složení  místního  paliva, které je

používáno pro zabezpečení  energetických potřeb konkrétního

projektu;

- standardně doporučené hodnoty pro nedopal jsou: 0,02 (tj. 2

%)  pro tuhá  paliva, 0,01  pro kapalná  paliva a 0,005 pro

plynná  paliva.   Hodnota  0,02  je   vhodná  pro  práškové

spalování  uhlí, při  spalování v  roštových topeništích  a

zejména v domácích kamnech mohou být hodnoty nedopalu vyšší

(např. 5 %).

2. Výpočet  emisí  tuhých  látek,  SO2,  NOx  a  CO  ze  spalování

fosilních paliv

Při  výpočtu  emisí  tuhých  látek,  SO2,  NOx  a  CO ze spalování

fosilních  paliv se  vychází z  přílohy č.  5 k  nařízení vlády č.

352/2002  Sb., kterým  se stanoví  emisní limity  a další podmínky

provozování   spalovacích    stacionárních   zdrojů   znečišťování

ovzduší.".

Čl.II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.

Ministr:

Ing. Urban v. r.